## Slide 1
Manual de reinicialización de DDNS/P2P

## Slide 2
1. Nuevas funciones DDNS/P2P
Índice
1-1. Resumen de los cambios de la función
1-1. Modelos de destino
2. Cómo reinicializar DDNS/P2P
2-1. Comprobar las condiciones de uso de la función
2-2. Cómo reinicializar
2-3. Preguntas y Respuestas

## Slide 3
1. Nuevas funciones DDNS/P2P
SOCIO

## Slide 4: 1-1. Resumen de los cambios de la función
Funciones DDNS/P2P integradas y vía de conexión mejorada.
ID DDNS creado y registrado de forma automática, así como UID P2P (QR) creado al seleccionar la activación de las funciones DDNS/P2P.
Establecer mediante la integración de acceso remoto individual DDNS y P2P (DDNS, conversión automática en la nube).
Aplicar el P2P basado en la nube para complementar el retraso en el acceso al servidor Turn.
SOCIO
Servidor DDNS
Conectar con el servidor DDNS
Si la vía del servidor DDNS no está disponible
Nube
Conexión a través del método DDNS
Conexión a través del método UID (código QR)
Cliente
Servidor DDNS
Servidor Turn
Cliente
Antes
Después
1
2
1
2
Seleccionar o
Conversión automática
1
2

## Slide 5: 1-2. Modelos de destino
Categoría | Modelo | Versión de destino
PRN | 6410DB4, 6405DB4, 6400DB4, 6410B4, 6405B4, 6400B4 | V 4.10.10 o inferior
 | 3210B4, 3205B4, 3200B4, 3210B2, 3205B2, 3200B2 | 
 | 1610B2, 1605B2, 1600B2 | 
XRN | 6410DB4, 6410B4, 6410RB2, 6410B2 | 
 | 3210B4, 3210RB2, 3210B2, 1620SB1, 1620B2, 820S | 
 | 420S | V 4.10.00 o inferior
QRN | 430S | V 4.10.10 o inferior
HRX | 435, 434 | V 4.09.00 o inferior
Modelos de destino para los cambios de DDNS/P2P
Los productos que se indican a continuación deben comprobarse con la información que se proporciona en la guía si van a continuar con la actualización del software a versiones superiores a las indicadas.
SOCIO

## Slide 6
2. Cómo reinicializar DDNS/P2P
SOCIO

## Slide 7: 2-1. Comprobar las condiciones de uso de la función
Condiciones actuales de uso y medidas
Comprobar las medidas para mantener el entorno en el mismo estado antes de la actualización del software.
SOCIO
Si se van a utilizar DDNS y P2P por primera vez
Ejemplo 4
Si se utilizan DDNS y P2P
Ejemplo 3
Si solo se utiliza P2P
Ejemplo 2
Si solo se utiliza DDNS
Ejemplo 1
Actualizar
Activar DDNS/P2P
Comprobar un nuevo ID DDNS
Eliminar NVR de la aplicación
Volver a registrar la NVR con un nuevo QR
1
2
3
4
2
2
3
4
5
2
4
5
2
3
5
0
1
1
1
1
5

## Slide 8: 2-2. Cómo reinicializar
SOCIO
Actualizar la NVR a la versión más reciente
Actualizar la aplicación Wisenet Mobile a la versión más reciente.
  - Comprobar o .
Actualizar
Ejemplo 4
Ejemplo 2
Ejemplo 1
Ejemplo 3
1

## Slide 9: 2-2. Cómo reinicializar
SOCIO
1
2
Activar DDNS/P2P
Seleccionar [Habilitar] en el menú [Configuración] > [Red] > [DDNS y P2P] del dispositivo. El código QR está activado.
Ejemplo 4
Ejemplo 2
Ejemplo 1
Ejemplo 3
2

## Slide 10: 2-2. Cómo reinicializar
SOCIO
Nuevo código QR para el registro P2P
Comprobar un nuevo ID DDNS
[Configuración] > [Red] > [DDNS y P2P]
http://ddns.hanwha-security.com/<ID del producto>
  Siempre puede comprobar su <ID del producto> en el menú DDNS/P2P.
  Ejemplo de dirección de conexión: http://ddns.hanwha-security.com/3S1NRGUX
Ejemplo 4
Ejemplo 1
Ejemplo 2
Ejemplo 3
3

## Slide 11: 2-2. Cómo reinicializar
SOCIO
Ejemplo 2
Ejemplo 3
1
2
3
4
Ejemplo 4
Ejemplo 1
Eliminar un dispositivo de la aplicación Wisenet Mobile
Iniciar Wisenet Mobile para eliminar la NVR de la lista de dispositivos.
- Eliminar de la lista solo la NVR para registrarlo como nuevo código QR. (Los dispositivos en los que se mantiene el código QR actual no deben eliminarse).
- Consultar la lista de los modelos de destino en la página 3.
4

## Slide 12: 2-2. Cómo reinicializar
SOCIO
Ejemplo 2
Ejemplo 3
Ejemplo 1
Ejemplo 4
1
2
Escanear un nuevo código QR
3
Introducir la información de la cuenta del
administrador de la NVR
Volver a registrar un nuevo código QR
Volver a registrar un dispositivo con un nuevo código QR en la aplicación Wisenet Mobile.
5

## Slide 13: 2-3. Preguntas y Respuestas
SOCIO
P) ¿Puedo seguir utilizando la función P2P si no reinicializo el P2P después de la actualización?
  R) No Para poder utilizarlo, debe reinicializar y volver a registrar el P2P.
P) ¿Puedo seguir utilizando la función DDNS si no reinicializo el DDNS después de la actualización?
  R) Si ya ha registrado el DDNS con anterioridad, puede utilizarlo con la dirección DDNS previa. Sin embargo, la información de identificación previamente registrada no se puede comprobar en la NVR. Por este motivo, se recomienda a quienes no dispongan de esta información que vuelvan a registrar un nuevo ID.
P) ¿Tengo que reinicializar el P2P/DDNS cada vez que realice una actualización de software?
  R) No, solo es necesario hacerlo una vez.
Preguntas y Respuestas

## Slide 14
SOCIO
P) Si tengo que realizar un downgrade de software mientras se produce un problema, ¿puedo seguir utilizando la función P2P?
  R) Puede utilizarla, pero debe reinicializar la función P2P otra vez. Sin embargo, no recomendamos los downgrades debido a la estabilidad del sistema.
P) Si tengo que realizar un downgrade de software mientras se produce un problema, ¿puedo seguir utilizando la función DDNS?
  R) Si ya ha registrado el DDNS antes de una actualización, puede utilizarlo con ese ID. Si no ha registrado nunca el DDNS antes de la actualización, debe crear un ID en el DDNS y utilizar un ID recién creado en la NVR.
  R) Los ID que se crean de forma automática en la NVR no se pueden utilizar después de los downgrades. Por ello, si usted tiene un visor o un sistema de terceros que se ha registrado utilizando el ID, deberá registrarlo de nuevo para poder utilizarlo. Sin embargo, no recomendamos los downgrades debido a la estabilidad del sistema.
2-3. Preguntas y Respuestas
Preguntas y Respuestas

## Slide 15
6, Pangyo-ro 319beon-gil, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, República de Corea
www.hanwha-security.com