## Slide 1
Handbuch zum Zurücksetzen von DDNS/P2P

## Slide 2
1. Neue DDNS/P2P-Funktionen
Inhaltsverzeichnis
1-1. Überblick über Funktionsänderungen
1-2. Betroffene Modelle
2. Vorgehensweise zum Zurücksetzen von DDNS/P2P
2-1. Kontrolle des Status der Funktionsnutzung
2-2. Anleitung zum Zurücksetzen
2-3. Fragen und Antworten

## Slide 3
1. Neue DDNS/P2P-Funktionen
PARTNER

## Slide 4: 1-1. Überblick über Funktionsänderungen
Integrierte DDNS/P2P-Funktionen und optimierter Verbindungsweg.
Erstellung und automatische Registrierung der DDNS-ID und Erstellung der P2P-UID (QR-Code) bei Aktivierung der DDNS/P2P-Funktionen.
Bereitstellung durch Integration individueller DDNS- und P2P-Fernzugriffsmethoden (automatische Konvertierung zwischen DDNS und Cloud).
Cloudbasiertes P2P zum Ausgleich der Zugriffsverzögerung des TURN-Servers.
PARTNER
DDNS-Server
Verbindung mit DDNS-Server
Wenn Verbindungsweg zum DDNS-Server nicht verfügbar ist
Cloud
Verbindung über DDNS-Methode
Verbindung über UID-Methode (QR-Code)
Client
DDNS-Server
TURN-Server
Client
Davor
Danach
1
2
1
2
oder wählen
Automatische Konvertierung
1
2

## Slide 5: 1-2. Betroffene Modelle
Kategorie | Modell | Betroffene Version
PRN | 6410DB4, 6405DB4, 6400DB4, 6410B4, 6405B4, 6400B4 | Version 4.10.10 oder früher
 | 3210B4, 3205B4, 3200B4, 3210B2, 3205B2, 3200B2 | 
 | 1610B2, 1605B2, 1600B2 | 
XRN | 6410DB4, 6410B4, 6410RB2, 6410B2 | 
 | 3210B4, 3210RB2, 3210B2, 1620SB1, 1620B2, 820S | 
 | 420S | Version 4.10.00 oder früher
QRN | 430S | Version 4.10.00 oder früher
HRX | 435, 434 | Version 4.09.00 oder früher
Von den DDNS/P2P-Änderungen betroffene Modelle
Für die nachstehenden Produkte muss anhand der Informationen im Leitfaden geprüft werden, ob sie auf spätere Softwareversionen als angegeben aktualisiert werden müssen.
PARTNER

## Slide 6
2. Vorgehensweise zum Zurücksetzen von DDNS/P2P
PARTNER

## Slide 7: 2-1. Kontrolle des Status der Funktionsnutzung
Status der gegenwärtigen Nutzung und Maßnahmen
Setzen Sie die angegebenen Maßnahmen um, damit die Umgebung ihren Status vor dem Software-Update beibehält.
PARTNER
Wenn DDNS und P2P erstmalig genutzt werden sollen
Fall 4
Wenn DDNS und P2P genutzt werden
Fall 3
Wenn lediglich P2P genutzt wird
Fall 2
Wenn lediglich DDNS genutzt wird
Fall 1
Upgraden
DDNS/P2P aktivieren
Neue DDNS-ID anfordern
NVR aus der App entfernen
NVR mit neuem QR-Code neu registrieren
1
2
3
4
2
2
3
4
5
2
4
5
2
3
5
0
1
1
1
1
5

## Slide 8: 2-2. Anleitung zum Zurücksetzen
PARTNER
Aktualisieren Sie das NVR-Gerät auf die aktuellste Version.
Aktualisieren Sie die Anwendung Wisenet Mobile auf die aktuellste Version.
  – Prüfen Sie oder .
Upgraden
Fall 4
Fall 2
Fall 1
Fall 3
1

## Slide 9: 2-2. Anleitung zum Zurücksetzen
PARTNER
1
2
DDNS/P2P aktivieren
Wählen Sie im Menü [Setup] > [Netzwerk] > [DDNS und P2P] des Geräts die Option [Aktivieren] aus. Der QR-Code wird aktiviert.
Fall 4
Fall 2
Fall 1
Fall 3
2

## Slide 10: 2-2. Anleitung zum Zurücksetzen
PARTNER
Neuer QR-Code für P2P-Registrierung
Neue DDNS-ID anfordern
[Setup] > [Netzwerk] > [DDNS und P2P]
http://ddns.hanwha-security.com/<Produkt-ID>
  Sie können Ihre <Produkt-ID> jederzeit im DDNS/P2P-Menü abrufen.
  Beispiel für Verbindungsadresse: http://ddns.hanwha-security.com/3S1NRGUX
Fall 4
Fall 1
Fall 2
Fall 3
3

## Slide 11: 2-2. Anleitung zum Zurücksetzen
PARTNER
Fall 2
Fall 3
1
2
3
4
Fall 4
Fall 1
Gerät aus der App Wisenet Mobile entfernen
Öffnen Sie Wisenet Mobile, um das NVR-Gerät aus der Geräteliste zu entfernen.
– Entfernen Sie nur das NVR-Gerät aus der Liste, das als neuer QR-Code registriert werden soll. (Geräte, bei denen der gegenwärtige QR-Code gleich bleibt, werden nicht gelöscht.)
– Beachten Sie die Liste der betroffenen Modelle auf Seite 3.
4

## Slide 12: 2-2. Anleitung zum Zurücksetzen
PARTNER
Fall 2
Fall 3
Fall 1
Fall 4
1
2
Neuen QR-Code
scannen
3
Kontodaten des NVR-Administrators
eingeben
Neuen QR-Code neu registrieren
Registrieren Sie das Gerät in der App Wisenet Mobile mit einem neuen QR-Code neu.
5

## Slide 13: 2-3. Fragen und Antworten
PARTNER
F) Kann ich die P2P-Funktion noch verwenden, wenn ich P2P nach dem Upgrade nicht zurücksetze?
  Nein, das ist nicht möglich. Sie müssen P2P zurücksetzen und neu registrieren, um die Funktion verwenden zu können.
F) Kann ich die DDNS-Funktion noch verwenden, wenn ich DDNS nach dem Upgrade nicht zurücksetze?
  Falls Sie DDNS in der Vergangenheit bereits einmal registriert haben, können Sie die Funktion mit der früheren DDNS-Adresse weiter verwenden. Allerdings können die in der Vergangenheit registrierten ID-Informationen nicht über das NVR-Gerät geprüft werden. Falls Ihnen die Informationen nicht zur Verfügung stehen, sollten Sie also eine neue ID neu registrieren.
F) Muss ich P2P/DDNS nach jedem Software-Upgrade zurücksetzen?
  A) Nein, die Rückstellung ist nur einmal erforderlich.
Fragen und Antworten

## Slide 14: 2-3. Fragen und Antworten
PARTNER
F) Kann ich die P2P-Funktion noch verwenden, falls ich die Software wegen eines Problems downgraden muss?
  A) Sie können die P2P-Funktion noch verwenden, müssen sie aber noch einmal zurücksetzen. Allerdings raten wir aus Gründen der Systemstabilität von Downgrades ab.
F) Kann ich die DDNS-Funktion noch verwenden, falls ich die Software wegen eines Problems downgraden muss?
  A) Falls Sie DDNS vor dem Upgrade bereits einmal registriert hatten, können Sie die Funktion mit der früheren ID verwenden. Falls Sie DDNS vor dem Upgrade noch nie registriert hatten, müssen Sie eine ID auf der DDNS-Site erstellen und die neu erstellte ID im NVR-Gerät anwenden.
  A) Automatisch im NVR-Gerät erstellte IDs können nach Downgrades nicht länger verwendet werden. Sollten Sie einen Viewer oder ein Drittsystem mit einer solchen ID registriert haben, müssen Sie diesen bzw. dieses dementsprechend ebenfalls neu für die Verwendung registrieren. Allerdings raten wir aus Gründen der Systemstabilität von Downgrades ab.
Fragen und Antworten

## Slide 15
6, Pangyo-ro 319beon-gil, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, Republik Korea
www.hanwha-security.com