## Slide 1
DDNS/P2P - Manuale per la reimpostazione

## Slide 2
1. Nuove funzioni DDNS/P2P
Sommario
1-1. Panoramica delle modifiche alle funzioni
1-2. Modelli target
2. Come reimpostare DDNS/P2P
2-1. Controllo dello stato di utilizzo delle funzioni
2-2. Come reimpostare
2-3. DOMANDE E RISPOSTE

## Slide 3
1. Nuove funzioni DDNS/P2P
PARTNER

## Slide 4: 1-1. Panoramica delle modifiche alle funzioni
Funzioni DDNS/P2P integrate e percorso di connessione migliorato.
ID DDNS creato e registrato automaticamente e UID P2P (QR) creato dopo aver selezionato l'attivazione delle funzioni DDNS/P2P.
Fornire, integrando DDNS e P2P, metodi di accesso remoto individuali (DDNS, conversione automatica cloud).
Applicare il P2P basato sul cloud per integrare il ritardo di accesso al server di turno.
PARTNER
Server DDNS
Connettersi al server DDNS
Se il percorso del server DDNS non è disponibile
Cloud
Metodo di connessione DDNS
Metodo di connessione UID (codice QR)
Client
Server DDNS
Server di rotazione
Client
Prima
Dopo
1
2
1
2
Selezionare o
Conversione automatica
1
2

## Slide 5: 1-2. Modelli target
Categoria | Modello | Versione target
PRN | 6410DB4, 6405DB4, 6400DB4, 6410B4, 6405B4, 6400B4 | V 4.10.10 o precedente
 | 3210B4, 3205B4, 3200B4, 3210B2, 3205B2, 3200B2 | 
 | 1610B2, 1605B2, 1600B2 | 
XRN | 6410DB4, 6410B4, 6410RB2, 6410B2 | 
 | 3210B4, 3210RB2, 3210B2, 1620SB1, 1620B2, 820S | 
 | 420S | V 4.10.00 o precedente
QRN | 430S | V 4.10.00 o precedente
HRX | 435, 434 | V 4.09.00 o precedente
Modelli target per le modifiche DDNS/P2P
Per procedere all'aggiornamento del software alle versioni successive a quella indicata è necessario verificare i prodotti indicati di seguito rispetto alle informazioni fornite nella guida.
PARTNER

## Slide 6
2. Come reimpostare DDNS/P2P
PARTNER

## Slide 7: 2-1. Controllo dello stato di utilizzo delle funzioni
Stato d'uso e misure correnti
Verificare le misure per mantenere l'ambiente con lo stesso stato prima dell'aggiornamento del software.
PARTNER
Se il DDNS e il P2P vengono usati per la prima volta
Caso 4
Se si usa sia il DDNS che il P2P
Caso 3
Se si usa solo il P2P
Caso 2
Se si usa solo il DDNS
Caso 1
Aggiornare
Attivare DDNS/P2P
Controllare un nuovo ID DDNS
Rimuovere NVR dall'app
Registrare nuovamente NVR utilizzando un nuovo QR
1
2
3
4
2
2
3
4
5
2
4
5
2
3
5
0
1
1
1
1
5

## Slide 8: 2-2. Come reimpostare
PARTNER
Aggiornare NVR alla versione più recente.
Aggiornare l'applicazione Wisenet Mobile alla versione più recente.
  - Controllare o .
Aggiornare
Caso 4
Caso 2
Caso 1
Caso 3
1

## Slide 9: 2-2. Come reimpostare
PARTNER
1
2
Attivare DDNS/P2P
Nel menu [Configurazione] > [Rete] > [DDNS e P2P] del dispositivo, selezionare [Attiva]. Il codice QR è attivato.
Caso 4
Caso 2
Caso 1
Caso 3
2

## Slide 10: 2-2. Come reimpostare
PARTNER
Nuovo codice QR per la registrazione P2P.
Controllare un nuovo ID DDNS
[Configurazione] > [Rete] > [DDNS e P2P]
http://ddns.hanwha-security.com/<ID prodotto>
  È sempre possibile controllare l'<ID prodotto> nel menu DDNS/P2P.
  Esempio di indirizzo di connessione: http://ddns.hanwha-security.com/3S1NRGUX
Caso 4
Caso 1
Caso 2
Caso 3
3

## Slide 11: 2-2. Come reimpostare
PARTNER
Caso 2
Caso 3
1
2
3
4
Caso 4
Caso 1
Rimuovere un dispositivo dall'app Wisenet Mobile
Avviare Wisenet Mobile per rimuovere NVR dall'elenco dei dispositivi.
- Rimuovere dall'elenco solo NVR, da registrare come nuovo codice QR. (I dispositivi in cui viene mantenuto il codice QR corrente non devono essere eliminati)
- Consultare l'elenco dei modelli di destinazione a pagina 3.
4

## Slide 12: 2-2. Come reimpostare
PARTNER
Caso 2
Caso 3
Caso 1
Caso 4
1
2
Scansione di un nuovo codice QR
3
Inserire le informazioni sull'account dell'amministratore NVR
Registrare nuovamente un nuovo codice QR
Registrare nuovamente un dispositivo utilizzando un nuovo codice QR nell'app Wisenet Mobile.
5

## Slide 13: 2-3. DOMANDE E RISPOSTE
PARTNER
D) Posso comunque usare la funzione P2P se non reimposto il P2P dopo l'aggiornamento?
  R) No. Per poterla usare, devi reimpostare e registrare nuovamente il P2P.
D) Posso comunque usare la funzione DDNS se non reimposto il DDNS dopo l'aggiornamento?
  R) Se in passato hai già registrato un DDNS, puoi utilizzarlo con l'indirizzo DDNS precedente. Tuttavia, le informazioni sull'ID registrate in precedenza non possono essere controllate nell'NVR. Per questo motivo, a coloro che non dispongono di tali informazioni si raccomanda di registrare nuovamente un nuovo ID.
D) Devo reimpostare P2P/DDNS ogni volta che eseguo un aggiornamento del software?
  R) No, è necessario solo una volta.
DOMANDE E RISPOSTE

## Slide 14: 2-3. DOMANDE E RISPOSTE
PARTNER
D) Se devo eseguire un downgrade del software mentre si verifica un problema, posso comunque usare la funzione P2P?
  R) Puoi usarla, ma devi reimpostare la funzione P2P. Tuttavia, per motivi di stabilità del sistema, non consigliamo di effettuare downgrade.
D) Se devo eseguire un downgrade del software mentre si verifica un problema, posso comunque utilizzare la funzione DDNS?
  R) Se in passato hai già registrato un DDNS prima di un aggiornamento puoi usarlo con tale ID. Se non avevi mai registrato il DDNS prima dell'aggiornamento, devi creare un ID nel sito DDNS e applicare un nuovo ID in NVR.
  R) Gli ID creati automaticamente in NVR non possono essere usati dopo il downgrade. Per questo motivo, se disponi di un visualizzatore o di un sistema di terze parti che è stato registrato utilizzando l'ID, per poterlo utilizzare devi registrarlo nuovamente. Tuttavia, per motivi di stabilità del sistema, non consigliamo di effettuare downgrade.
DOMANDE E RISPOSTE

## Slide 15
6, Pangyo-ro 319beon-gil, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, Repubblica di Corea
www.hanwha-security.com